# ПАСПОРТ

# 26.30.50-25708504-0001П

# Контроллеры СКУД |SIGUR|

## 1. Назначение и технические параметры.

Контроллеры Sigur E500U, R500U, E900U и R900U предназначены для работы в составе СКУД Sigur и выполнения типовых задач по контролю и ограничению доступа путём управления преграждающими устройствами (дверьми, калитками, турникетами, воротами, шлагбаумами, шлюзами и т.д).

Контроллеры предназначены для установки в крытых помещениях и рассчитаны на круглосуточный режим работы, не должны использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, производственной пыли и во взрывоопасных помещениях.

Основные параметры:

| Тип контроллера: | Е500U, R500U | E900U, R900U |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс связи: | RS485 | Ethernet |
| Габаритные размеры: | 240 * 260 * 57 мм |
| Напряжение питания: | 9,9...17,8 вольт. |
| Потребляемый ток, не более: | 220 мА. |
| Потребляемая мощность, не более: | 3 Вт. |
| Максимальное кол-во автономно хранимых ключей: | 7000 | 90000 |
| Рабочая температура: | От -20 до +50 °C | От -40 до +50 °C |
| Кол-во автономно хранимых событий: | 40 000* | 400 000* |
| Кол-во автономно хранимых режимов доступа (временных зон): | 500* | 30 000* |
| * автономная память между режимами и событиями распределяется автоматически. |
| Кол-во подключаемых считывателей: | 4 считывателя с интерфейсом Wiegand-26, -34, -36, -37, -42, -58 или Touch memory. |
| Кол-во релейных выходов: | 4 шт. |
| Кол-во выходов с открытым коллектором: | 13 шт. |
| Кол-во сигнальных входов: | 10 шт. |
| Содержание драгоценных металлов: | Не требует учёта при хранении, списании и утилизации. |

## 2. Комплектация.

| Номер | Позиция | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Sigur в металлическом корпусе | 1 шт. |
| 2 | Гарантийный талон с отметкой о дате продажи | 1 шт. |
| 3 | Информационный листок | 1 шт. |
| 4 | Диод 1N4007 | 4 шт. |
| 5 | Паспорт | 1 шт. |

## 3. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание контроллера проводится один раз в год, включает в себя проверку затяжки контактов клемм и очистку платы контроллера от пыли и грязи.

## 4. Правила хранения.

Условия хранения по ГОСТ 15150 – категория 1, при отсутствии  паров кислот, щелочей и иных газов, вызывающих коррозию.

## 5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы контроллеров Sigur – не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- Истёк гарантийный срок оборудования.

- Отсутствует, повреждена либо нечитаема наклейка с серийным номером на оборудовании.

- Оборудование повреждено из-за нарушения правил хранения, транспортировки, установки, подключения или эксплуатации.

- Оборудование повреждено природной стихией, пожаром, наводнением, ударом молнии.

- Присутствуют следы неквалифицированного ремонта или вмешательства в установленное программное обеспечение.

- Обнаружены механически повреждённые, сгоревшие или отсутствующие компоненты, перебитые или сгоревшие дорожки на печатных платах. А также повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых.

В течение гарантийного срока производитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, в мастерской изготовителя (при наличии акта с описанием выявленных неисправностей).

## 6. Сведения об изготовителе.

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «ПРОМАВТОМАТИКА - КД» ОГРН 1145260000808

Юридический адрес: 603000, Нижний Новгород г, Короленко ул, дом 19б, пом. П26, офис 215

Почтовый адрес: 603002, БЦ ESQUIRE, ул. Советская, 18 Б, г. Нижний Новгород, Россия.

Телефоны: +7 (800) 700 31 83, +7 (495) 665 30 48, +7 (831) 260 12 93

электронная почта: info@sigursys.com сайт: http://www.sigursys.com

## 7. Сведения о сертификации.

Контроллеры Sigur соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза: ТР ТС

020/2011. Регистрационный номер декларации № ЕАЭС RU Д-RU.МЛ66.В.02510

## 8. Свидетельство о приёмке.

Контроллер модель: ________ №___________изготовлен, признан годным для эксплуатации и упакован. Ответственный за приёмку:

ОТК ________________________________ ________________________

ФИО				дата